| Наименование газораспределительной сети | Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сети газораспределения Усть-Лабинского района | ГРС ст. Ладожская ГРС ст. Некрасовская ГРС х. Безлесный ГРС х. Болгов ГРС г. Усть-Лабинск ГРС ст. Воронежская ГРС ст. Новолабинская ГРС ст. Тенгинская ГРС х. Александровский | Граница раздела сетей газораспределения ГРО с сетями газопотребления потребителей | 1. Заключение договора на подключение (Осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547; 2. выполнение технических условий, в т.ч. - разработка проектной документации (Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - прохождение экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством); - согласование со смежными организациями схемы прохождения сети; получение разрешения на строительство и размещение объектов капитального строительства (в случаях, предусмотренных законодательством); 3. выполнение строительно-монтажных работ; 4. мониторинг выполнения заявителем технических условий; 5. фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения (врезка) с осуществлением пуска газа. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации: - заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (заявка о подключении); - заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; - или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению N 7 (заявка о догазификации); - заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению N 8 (договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (акт о подключении). | 1.Строительство газопровода. 2. Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения. 3. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. 4. Подготовка узла присоединения. 5. Оформление наряда-допуска на выполнение по техническому присоединению (врезке) вновь построенного газопровода к распределительной сети. 6. Оформление акта-наряда на ввод в эксплуатацию сети газопровода-ввода и пуск газа. 7. Контрольная опрессовка объекта. 8. Выполнение работ по техническому присоединению объекта. 9. Первичный пуск газа. | Ввод в эксплуатацию законченных строительством газопроводов:- разработка плана организации работ (по необходимости), схемы узла присоединения;- подготовка монтажного узла присоединения;- подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств;- внешний осмотр присоединяемого газопровода и места врезки;- отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемом стальном газопроводе;- установка продувочных свечей и манометров (при необходимости) на присоединяемом газопроводе;- установка заглушки на запорной арматуре присоединяемого газопровода-ввода;- контрольная опрессовка воздухом присоединяемого газопровода; - врезка вновь построенного газопровода; - пуск газопровода путём продувки газом; - выполнение (при необходимости) пусконаладочных работ;- восстановление режимов давления газа в действующем газопроводе;- включение и регулирование режимов работы средств ЭХЗ на действующем и вводимом в эксплуатацию стальном подземном газопроводе;- проверка герметичности сварного соединения , в месте врезки газопровода;- проверка сварного соединения методом неразрушающего контроля;- изоляция места врезки стального подземного газопровода с проверкой качества изоляционного покрытия. Присоединение объекта газификации. | 1.Оповещение исполнителем потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа или изменении режима работы сети газораспределения (при необходимости). 2. Заключение договоров поставки газа, на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО в соответствии с нормами законодательства РФ (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»; Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»). | 1. Согласование с действующими потребителями дату и время начала и окончания работ по техническому присоединению, связанных с изменением режима работы (и, или отключению) сети газораспределения. 2. Согласование дату и время начала и окончания работ по техническому присоединению, с указанием потребителей режим газопотребления которых будет изменён (и, или прекращён) на период производства работ. 3. Оповещение потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа или изменении режима работы сети газораспределения. 4. Направление заявителем пакета документов для заключения договоров соответственно поставки газа и технического обслуживания (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»; Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»). |